## Slide 1
CAR DIGITAL
Metodologia para identificação de hidrografias e veredas.
Regras de tolerância de AUAS.

## Slide 2
  Temas básicos:
Dinâmica de Criação e Homologação das Bases
CAR DIGITAL
Hidrografia
AVN – Área de vegetação nativa
AUAS – Área de Uso alternativo do solo
Veredas
Área Consolidada
http://www.sema.mt.gov.br/site/index.php/notas-tecnicas

## Slide 3: Linha rosa - Base de hidrografia 1:25.000 (SFB)

## Slide 4
Linha azul - Base de hidrografia 1:5.000 (SEMA)

## Slide 8
Homologação das Bases
CAR DIGITAL
http://www.sema.mt.gov.br/site/index.php/notas-tecnicas
Objetivo:
Avaliar a completude dos dados: Erros de omissão ou comissão.
Avaliar a acurácia posicional das feições.
Avaliar a acurácia temática das feições.
Garantir qualidade dos dados a serem utilizados na análise do “CAR Digital”.
Varredura em 100% da área da carta!

## Slide 9
Utiliza-se a plataforma Geocloud, que permite a edição simultânea por vários usuários
Para controlar a verificação, subdividiu-se uma grade de cartas 1:25.000 em 21 partes.
Ao final da verificação, cada célula recebeu o código “1”, indicando a conclusão, juntamente com o nome do analista responsável.
Em cada célula, avaliou-se a presença de omissões, comissões ou deslocamentos de trechos de drenagem, massas d'água ou nascentes.
:
Homologação das Bases
CAR DIGITAL

## Slide 10
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
SEMA
Análise e Homologação do Produto
EMPRESA CONTRATADA
Criação e Edição do Produto
  Vetorização de Nascentes, Hidrografias, Massas de Água e AVN
  Criar vetores:
  Tipo linha, indicando a correta localização da drenagem
  Tipo polígono, indicando a necessidade de correção da AVN

## Slide 11
Fases de Criação das Bases
CAR DIGITAL

## Slide 12
Hidrografia:
Refere-se aos corpos d'água presentes na propriedade rural, como rios, córregos, lagos e nascentes e reservatórios artificiais.
Fundamentais para delimitação e proteção de áreas de preservação permanente (APPs) e cumprimento da legislação ambiental.
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL

## Slide 13
Elementos de interpretação de imagem - Tom e Cor
CAR DIGITAL

## Slide 14
CAR DIGITAL
Elementos de interpretação de imagem - Textura

## Slide 15
CAR DIGITAL
Elementos de interpretação de imagem - Forma

## Slide 16
CAR DIGITAL
Elementos de interpretação de imagem - Localização Associação

## Slide 17
CAR DIGITAL
Elementos de interpretação de imagem - Padrão

## Slide 18
LANDSAT 1986
SENTINEL 2016
GOOGLE IMAGES 07/2016
LANDSAT NDMI 08/2013
RESOURCESAT 2012
LANDSAT 2000
Exemplos
CAR DIGITAL
Hidrografia degradada
por remoção da AVN
Hidrografia em áreas de AVN com deslocamento e vetorização além do correto

## Slide 19
ALOS AVNIR 2010
SENTINEL-2 2017
SPOT 2008
GOOGLE IMAGES 2022
Hidrografia degradada por remoção da AVN

## Slide 20
Exemplos
CAR DIGITAL
Hidrografia degradada
por remoção da AVN
Hidrografia em áreas de AVN com deslocamento e vetorização além do correto

## Slide 21
Critérios de Mapeamento de Hidrografia
CAR DIGITAL
Cursos d’água com sulcos visíveis, conectividade e continuidade dentro série histórica.
Geralmente uma hidrografia apresentará presença de traçados de vegetação, indícios de passagem de água, como sulcos, umidade latente e histórica, principalmente nas imagens de altíssima resolução.
Determina-se a nascente no início do curso d'água, e a partir disso verificar o trecho até a drenagem da próxima ordem.
Possuindo dentro da série histórica: a) Continuidade; b) Sulco; c) Conectividade; d) Confluência; e) Relevo compatível.

## Slide 22
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
2. Cursos intermitentes e perenes com água visível e traço contínuo.

## Slide 23
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
3 .Grota bem definida com vegetação e relevo condizente com o caminhamento da hidrografia.
As Grotas com surgência de água subterrânea, associam-se a reentrâncias mais encaixadas no relevo, também em áreas de declividade.
O processo de evolução não se restringe à erosão superficial, mas envolve a contribuição do lençol freático, que aflora na superfície.
A presença da água por maior tempo permite a evolução da vegetação, que nestes casos se torna um elemento decisivo para o mapeamento das hidrografias.

## Slide 24
Checagem de Campo em Nova Xavantina
Cabeceira seca - Ravina
Grota

## Slide 25
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Hidrografias com traçado visível, mesmo sem vegetação marginal, se houver sulco e umidade latente.
Para averiguar e inserir hidrografias, quando houver Barramentos, presença de pequenos traçados de vegetação, indícios de passagem de água (sulcos, umidade latente e histórica, principalmente na altíssima resolução), para determinar nascente, dentro dos parâmetros, verificar se o ponto de início e o trecho até a drenagem da próxima ordem possui dentro da faixa histórica: 1) Continuidade; 2) Sulco; 3) Conectividade; 4) Confluência; e 5) Relevo compatível.

## Slide 26
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Meandros conectados ao trecho de drenagem devem ser mapeados como parte da hidrografia.
Quando o meandro apresentar uma conexão visível com o trecho de drenagem principal é necessário mapear o mesmo como parte da hidrografia, sendo considerado um canal de hidrografia secundário (primeiro exemplo setas vermelhas).
Já os meandros abandonados são antigos cursos de rios em forma de curva que foram isolados do leito principal, ou seja, não apresentam mais conexão com o trecho de hidrografia principal. Estes meandros abandonados geralmente formam lagos ou lagoas em forma de ferradura. Devendo ser vetorizados como lagoas naturais e não como trecho de hidrografia (segundo exemplo - setas amarelas).

## Slide 27
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Processos erosivos que atingiram o lençol freático provocando voçorocas e que se conectam aos cursos d’água adjacentes serão mapeados como parte da hidrografia.

## Slide 28
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Trechos de hidrografia em áreas de vegetação densa, mas com umidade constante e visualização no NDWI/NDMI e conectividade com rio principal, contando que apresentem continuidade e traçados bem definidos de acordo com o relevo.

## Slide 29
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
❌ Não deve ser mapeado:
Hidrografias em discordância com o relevo / curva de nível.

## Slide 30
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
2. Hidrografias vetorizadas em bordas de morros (sem evidência física).
❌ Não deve ser mapeado:

## Slide 31
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Exemplo - Não é hidrografia:
3. Elevações com aparência de elemento hídrico conservado.
O caso mostra uma formação vegetal bem densa, o que pode levar a interpretação equivocada.
Mas olhando o relevo no Google Earth constata-se que trata-se de morro.
❌ Não deve ser mapeado:

## Slide 32
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
4. Drenos artificiais (retilíneos, com aspecto de escavação)
Drenos artificiais, apresentam aspecto retilíneo, destacando-se como linhas claras ou escuras, não são feições naturais. podem apresentar na lateral uma faixa clara, indicando remoção de material.
São comumente vistos em áreas úmidas, e estes drenos artificiais não devem ser mapeados como hidrografias.
❌ Não deve ser mapeado:

## Slide 33
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Retificação de rios através de drenos
Os drenos artificiais construídos em áreas úmidas para drenagem do solo ou em leitos de cursos d’água para sua retificação, não devem ser mapeados como curso d’água. A hidrografia deve ser mapeada de acordo com seu traçado original, antes da alteração feita através dos drenos.
❌ Não deve ser mapeado:

## Slide 34
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
❌ Não deve ser mapeado:
Erosões
A erosão hídrica é desencadeada necessariamente pela ação da água, através de fluxos de escoamento laminares ou lineares instalados em vertentes, canais e margens fluviais de área urbana e rural.
.

## Slide 35
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
5. Sulcos e ravinas que não estão ligadas a nascentes ou cursos d’água existentes (sem continuidade).
❌ Não deve ser mapeado:

## Slide 36
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Áreas úmidas que não tenham claro encaminhamento hídrico.
❌ Não deve ser mapeado:

## Slide 37
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Áreas úmidas que não tenham claro encaminhamento hídrico.
❌ Não deve ser mapeado:

## Slide 38
Após finalização da Homologação
  40 temas do CAR são gerados sistematicamente para garantir os termos legais previstos
    Empresa Responsável
  A base passa por uma verificação amostral para garantir a qualidade
Envio para o sistema e geração do CAR Digital para cada propriedade passível de análise automatizada
Resultados
CAR DIGITAL

## Slide 39
CAR DIGITAL
Veredas

## Slide 40
Mapeamento de Veredas
CAR DIGITAL
Veredas são áreas úmidas comuns no Brasil Central e Savanas de Roraima, mal drenadas, sazonal ou permanentemente brejosas, com lençol freático aflorante ou próximo da superfície em toda a sua extensão, que condiciona a existência de solos com feições hidromórficos e acúmulo de carbono.
Em sua vegetação, predominam plantas graminoides, localmente com a presença ou não da palmeira Mauritia flexuosa, podendo ocorrer vegetação arbustiva e arbórea” (CUNHA, et al 2024. pg 503.

## Slide 41
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Vereda de Superfície Tabular – desenvolvem em área de planalto, originadas do extravasamento de lençóis aquíferos superficiais, geralmente são mais antigas.

## Slide 42
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Vereda de Superfície de Encosta – são restos de antigas Veredas de Superfície Tabular, em áreas de desnível topográfico com afloramento de aquífero superficial.

## Slide 43
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Veredas de Terraço – desenvolvem nas depressões, em áreas aplainadas com origem por extravasamento de lençóis d’água subsuperficiais.

## Slide 44
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Veredas de Sopé – desenvolvem no sopé de escarpa – originadas do extravasamento de lençóis profundos.

## Slide 45
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Veredas de Cordão Linear – desenvolvem às margens de curso d’água de médio porte, formando cordões lineares como vegetação ciliar, alargando a área ripária do curso d’água.

## Slide 46
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Vereda de Várzea – citada apenas por Boaventura (1988), ocorre em áreas de acúmulos de sedimentos aluviais, típicos de planície de inundação ou várzeas.

## Slide 47
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Mapeamento das veredas
realizado por meio de interpretação visual de imagens de altíssima resolução, tais como WorldView, disponíveis nos mosaicos Here e Google Imagens, bem como imagens do mosaico SPOT (2,5 m).
O trabalho de mapeamento foi executado na plataforma Geocloud, na escala de 1:10.000.

## Slide 48
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Para correta delimitação das veredas deve-se observar alguns componentes que geralmente caracterizam as veredas (MEIRELLES, 2004):
Borda: onde os solos são mais claros e apresenta solos com melhor drenagem e onde se pode observar a mudança do tipo de vegetação;
Meio: com solo parcialmente alagado e a vegetação dominante é tipicamente herbácea;
Fundo: onde o solo é saturado com água, brejoso, onde geralmente ocorrem os buritis, além de árvores adensadas e arbustos.
Principais Características: presença de gramínea nativa, formando corredores herbáceos, em vales pouco profundos, solo encharcado, geralmente associados a curso d’água de 1ª ordem.

## Slide 49
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
O mapeamento da vereda deve englobar a vegetação que compõe o fundo da vereda, conforme o exemplo a seguir:

## Slide 50
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Nos casos onde existem reservatórios artificiais dentro da vereda, o polígono da vereda deve englobar toda a área que originalmente caracterizava-se como vereda, inclusive a área do reservatório artificial, quando for o caso, conforme exemplo a seguir:

## Slide 51
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Nos casos em que houve desmatamento/degradação das veredas é importante, quando possível, delimitar o limite da vereda conforme tamanho da área original de antes do desmatamento.

## Slide 52
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Quando a faixa de gramíneas circunda a vereda de forma contínua, deve-se mapear toda a unidade (vegetação densa + gramíneas), de modo a representar integralmente o ambiente de vereda.

## Slide 53
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Deve-se evitar a fragmentação do mapeamento da vereda, em virtude de descaracterização ocorrida por ação antrópica.
observa-se que ocorre um processo erosivo (coordenadas -53.8154, -14.8407) em área adjacente à vereda, o que ocasionou o carreamento de sedimentos alterando a resposta espectral de umidade no local e apresenta a vetorização INCORRETA, pois fragmenta a vereda em duas partes (polígono rosa).

## Slide 54
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
O correto é mapear a vereda de forma contínua, sem fragmenta-la em função dos sedimentos trazidos pelo processo erosivo.

## Slide 55
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Em caso de degradação de vereda, será mapeado normalmente a vereda, de acordo com seu limite natural, conforme seja possível identificar na imagem mais antiga e de melhor qualidade disponível.

## Slide 56
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Áreas Úmidas com aspecto de Vereda em área originalmente recoberta por Floresta
Áreas de floresta em áreas úmidas, que foram desmatadas, podem apresentar aspecto aproximado com a resposta de vereda, mas não são veredas.
❌ Não deve ser mapeado:

## Slide 57
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Caso de Vereda em que houve adensamento da vegetação, aparentemente de modo natural e perdeu-se as características do predomínio do estrato graminoide.
❌ Não deve ser mapeado:

## Slide 58
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
❌ Não deve ser mapeado:
Várzeas sazonais ou áreas alagadas

## Slide 59
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Manchas na vegetação característica de cerrado, seja por diferença de solo e/ou relevo.
❌ Não deve ser mapeado:

## Slide 60
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Vegetação densa de borda de hidrografia (área de alagamento do rio)
❌ Não deve ser mapeado:

## Slide 61
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
Critérios de ajuste das AUAs para análise automatizada do CAR
DECRETO Nº 1.473, DE 4 DE JUNHO DE 2025.
Dispõe sobre o CAR DIGITAL 2.0 e o procedimento de análise automatizada do Cadastro Ambiental Rural, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA
Art. 3º Para fins de análise automatizada da geometria do imóvel inserida no CAR ficam estabelecidas regras de tolerância para as feições de Área de Uso Antropizado do Solo - AUAS que serão incorporadas nas feições de Área Consolidada - AC ou Área de Vegetação Nativa - AVN, conforme os seguintes critérios, aplicados sequencialmente:
I - os polígonos de AUAS de até 5 hectares poderão ser incorporados como AC desde que, estejam na faixa de 30 metros do entorno da base de referência de AC;
II - os polígonos de AUAS de até 1 hectares poderão ser incorporados como AVN desde que, estejam na faixa de 6 metros do entorno da base de referência de AVN.
§ 1º Não serão passíveis as regras de tolerância os polígonos de AUAS gerados automaticamente no CAR digital que intersectam com polígonos declarados como AUAS no CAR ou que intersectem com os polígonos de alerta do desmatamento da SEMA-MT.

## Slide 62
VI - uso alternativo do solo: substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias, industriais, de geração e transmissão de energia, de mineração e de transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana;
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL

## Slide 63
Vegetação nativa: mapeada a partir de imagens PlanetScope (resolução de 3 m);
Uso consolidado: obtido de imagens Landsat (2008 – resolução de 30 m) e SPOT (2007–2009 – resolução de 2,5 m).
Área Mínima mapeável conforme a escala (IBGE, 2013)
AMM = (Denominador da Escala * 5 mm)2
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL
ET-ADGV (Especificação Técnica para Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais)

## Slide 64
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL

## Slide 65: Exemplo de ajuste de AC

## Slide 66
Dinâmica de Criação das Bases
CAR DIGITAL

## Slide 67
Olga Patrícia Kummer
Analista de Meio Ambiente/Coordenadora
CGMA/SRMA/SEMA
cgma@sema.mt.gov.br
CAR DIGITAL
Obrigada pela atenção!
Metodologia para construção de bases cartográficas
“Bases temáticas de qualidade são o alicerce do SIMCAR Digital, garantindo consistência técnica, segurança nas análises e credibilidade na gestão ambiental.”